Администрация

города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.09.2016						           	                      № 2435

г.Волгодонск

Об утверждении проекта планировки и межевания территории для размещения линейного объекта газопровода к дошкольной образовательной организации на 280 мест в мкр. В-17 г. Волгодонска

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей  23 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», с учетом протокола публичных слушаний по обсуждению проекта планировки и проекта межевания территории для размещение линейного объекта газопровода от 31.08.2016, заключения по результатам публичных слушаний по обсуждению проекта планировки и межевания территории для размещения линейного объекта газопровода к дошкольной образовательной организации на 280 мест в мкр.

В-17 г. Волгодонска, проектной документацией, разработанной МКУ «Департамент строительства»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить проект планировки и межевания территории для размещения линейного объекта газопровода к дошкольной образовательной организации на 280 мест в мкр. В-17 г. Волгодонска, согласно приложению.

- Пресс-службе Администрации города Волгодонска (О.В.Солодовникова) опубликовать постановление в газете «Волгодонская правда» в течение семи дней с даты принятия постановления.

- Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Волгодонская правда».

- Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по строительству - главного архитектора города Волгодонска Ю.С. Забазнова.

Глава Администрации

города Волгодонска                                                                                 А.Н. Иванов

Проект вносит комитет по градостроительству

и архитектуре Администрации города Волгодонска

Приложение   к постановлению Администрации города Волгодонска

от 28.09.2016  №  2435

Содержание:

Введение											      3

- Краткая характеристика территории в границах проекта планировки, зоны с особыми условиями использования							      5

- Планируемые к размещению объекты капитального строительства, линейные объекты										                 6

- Характеристики развития системы улично-дорожной сети__________________8

- Вертикальная планировка территории				               	___8

- Зоны с особыми условиями использования территории				___8

- Меры по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера									___9

- Охрана окружающей среды								___9

- Охрана труда и техника безопасности				           ________10

- Полоса отвода территории на период строительства______________________11

Графическая часть:

- 2.     Чертеж планировки территории;

- Схема расположения элементов планировочной структуры;

- 5.     Схема использования территории в период подготовки проекта планировки

территории;

- 7.     Схема организации улично-дорожной сети;

- 9.     Схема границ зон с особыми условиями использования территории;

- 11. Схема инженерных сетей;

- 13. Полоса отвода территории на период строительства газопровода;

- 15. Координирование охранной зоны газопровода.

Введение

Документация по планировке и межеванию территории – «Проект планировки и межевания территории для размещения линейного газопровода, расположенного по адресу: Ростовская обл., г. Волгодонск, мкр «В-17»разработана согласно требованиям законодательных актов и рекомендаций следующих нормативных документов:

- градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 13.07.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 19.10.2015);

- земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 05.10.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 19.10.2015);

- СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*" (утв. Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 N 820)

- нормативы градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области;

- правила землепользования и застройки муниципального образования городского округа «город Волгодонск»;

- карта границ территориальных зон г. Волгодонска;

- карта зон с особыми условиями использования территорий г. Волгодонска;

- генеральный план муниципального образования г. Волгодонска;

- СП 30-101-98. Методические указания по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах (утв. Приказом Минземстроя РФ от 26.08.1998 N 59);

- СанПиН «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электромагнитного поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ) переменного тока промышленной частоты»;

-Федерального закона №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- технического регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 29 октября 2010г. №870;

-СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространение пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям;

-СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы»;

-СП42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб.

- Краткая характеристика территории в границах проекта планировки, зоны с особыми условиями использования

Проектируемый газопровод расположен по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, мкр. «В-17», ул. Индустриальная и ул. Гагарина.

Участок приурочен к IV надпойменной террасе реки Дон и к левому склону б. Сухосоленая.

Под участком строительства газопровода к дошкольной образовательной организации на 280 мест по ул. Гагарина,91 в г. Волгодонске Ростовской области месторождения углеводородного сырья, твердых полезных ископаемых и подземных вод отсутствуют (письмо «Югнедра» № 101-03-26/2111 от 15.10.2013г. Заключение №3280).

На участке отсутствуют объекты культурного (археологического) наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия ( письмо Министерства культуры РО №23/02-04/3757 от 25.10.2013г.)

Климатические и метеорологические условия района строительства.

Климат в г. Волгодонске умеренно-континентальный, особенностью которого являются значительный перепад зимне-летних температур, низкая относительная влажность воздуха, сильные ветры, редкие, но сильные дожди, неустойчивость снежного покрова.

Среднегодовая температура воздуха +9,3° С. Продолжительность безморозного периода - 6-7месяцев.

Количество осадков за год 400-450 мм.

Средний покров снега 20 см. В разрезе года преобладают ветры северовосточные и восточные. Наибольшая скорость ветра 15м/сек. Средняя годовая влажность составляет 67%.

Инженерно-геологические условия района строительства.

В геолого-литологическом строении участка до глубины 25,0м принимают участие делювиальные верхне- и среднечетвертичные отложения представленные суглинками, перекрытые сверху почвенно-растительным слоем.

Условия залегания литолого-генетических разновидностей грунтов представлены в геолого-литологическом разрезе (сверху вниз):

eQIV Почвенно-растительный слой - суглинок бурый, сухой, с корнями растений. Вскрыт с поверхности до 0,40м, мощность слоя 0,40м.

dQIII Суглинок желто-бурый, от твердой до полутвердой консистенции, макропористый. Вскрыт с глубины 0,40м до глубины 8,50-8,70м, мощность слоя 8,10-8,30м.

dQI-II Суглинок желто-бурый, от мягкопластичной до полутвердой консистенции, с включением карбонатов. Вскрыт с глубины 8,50-8,70м до глубины 25,0м, мощность слоя 16,30-16,50м.

В октябре 2013 г. установившийся уровень грунтовых вод на участке изысканий насходился на глубине 9,00-9,30м (абс. отм. 39,23-42,60м).

Режим грунтовых вод находится в тесной зависимости от уровня воды в Цимлянском водохранилище, которое испытывает значительные (2,0-4,6м) сезонные колебания.

Амплитуда сезонных колебаний уровня грунтовых вод в районе работ составляет 1.50-1,80м.

Площадка относится к I типу грунтовых условий по просадочности.

По сейсмическим свойствам г. Волгодонск по картам ОСР-97 А и В- не нормируется, по карте С - 6 баллов (СП 14.13330.2011). По сейсмическим свойствам грунты исследуемого участка относятся к III категории.

Нормативная глубина промерзания грунтов для г. Волгодонска в соответствии с п. 2.26 СНиП 2.02.01-83 составляет 1,0м (принимается равной средней величине из ежегодных максимальных глубин сезонного промерзания).

- Планируемые к размещению объекты капитального строительства, линейные объекты

Котельная

Проектом принята Транспортабельная Блочная Газовая Котельная тепловой мощностью 0,842 МВт (ТБГК-0,842 МВт) без постоянного присутствия обслуживающего персонала. Котельная располагается на территории детского сада в южной его части и предназначена для нужд отопления, вентиляции и горячего водоснабжения.

В автоматизированной котельной устанавливаются два стальных газотрубных двухходовых водогрейных котла ТЕРМОТЕХНИК ТТ-50-450 с реверсивной топкой фирмы максимальной тепловой мощностью 450 кВт фирмы «ЭНТРОРОСС» с автоматизированными газовыми плавно-двухступенчатыми горелками NG550 М-PR.M.RU.A.8.32 (для котла ТЕРМОТЕХНИК ТТ-50-450) фирмы «СЮ UNIGAS», Италия.

Согласно паспортным данным завода-изготовителя:

максимальный расход природного газа котельной - 98,15 нм3 /ч,

минимальный расход природного газа котельной - 26,34 нм3/ч, давление пригодного газа на вводе в котельную 4,0 кПа, КПД котельной 92%.

Давление газа в месте подключения проектируемых газовых сетей к существующему газопроводу высокого давления II категории: максимальное расчетное - 0,6 МПа, средне фактическое - 0,4 МПа.

Расход природного газа на котельную, в соответствии с нагрузками отопления и горячего водоснабжения, составляет: максимальный - 98,15 нм3/ч, минимальный -26,34нм3/ч. Тепловые нагрузки котельной приняты в соответствии с проектом П 4631-ИОС4.3. Давление газа на вводе в котельную, согласно гидравлического расчета-4,0кПа.

Наружные газопроводы.

К проектированию системы газоснабжения и газораспределения дополнительных требований ГУ МЧС России не имеет ( письмо №13033/4-1 от 21.10.2013г.)

Газоснабжение блочно-модульной котельной детского сада предусматривается от существующего газопровода высокого давления II категории Ø219 который проложен  по ул.Индустриальной. Рмакс =0,6МПа, Рсреднефактическое -0,4МПа.

Диаметр газопровода принят по расчету

Проектом предусмотрена подземная и частично надземная (в районе ГРПШ и на выходе  газопровода из земли на фасад блочно-модульной котельной) прокладка газопровода.

Для возможности отключения подачи газа в месте врезки предусматривается установка крана шарового полиэтиленового для подземной установки диаметром 63мм, а также на выходе газопровода из земли перед УУРГ и на вводе в котельную предусматривается установка крана шарового.

Герметичность запорной арматуры должна быть не ниже класса «В» (согласно ПБ 12-529-03,п. 2.4.6).

Для строительства подземного газопровода высокого давления II категории приняты стальные электросварные прямошовные трубы по ГОСТ 10704-91*, изготовленные из спокойной малоуглеродистой стали марки СтЗ группы «В» второй категории по ГОСТ 380-2005 (для подземных участков - с изоляцией «ВУС»).

Для строительства подземного газопровода низкого давления от ГРПШ до котельной  приняты полиэтиленовые трубы по ГОСТ Р50838-2009.

ГРПШ.

Проектом предусмотрена установка отдельностоящего ГРПШ в сетчатом ограждении.

Газорегуляторный пункт шкафной, принятый в проекте, изготавливается в г. Сайтов, ООО ПКФ «ЭКС-ФОРМА». Разрешение на применение № РРС-00-044758 (срок по 18.08.2016г.). Сертификат соответствия №РОСС RU.AЮ17. Н12409(срок по 26.07.2014г.)

Установка шкафного газорегуляторного пункта типа ГРПШ-04-2У1 с двумя линиями редуцирования (основной и резервной) с 2-мя регуляторами давления

РДНК400  с газовым обогревом и односторонним обслуживанием. ГРПШ служит для снижения высокого давления (0,4 МПа) до низкого (4,2 кПа) и	поддержания его на заданном уровне. Расход газа на ГРПШ составляет - 98,15 нм3/ч

-Пропускная способность регулятора при Рвх=0,4 МПа и РВых=4,2 кПа -160,0 м3/ч.

-Пределы срабатывания ПЗК:  верхний - 5,04 кПа;

-ПСК должен срабатывать при Р=4,83 кПа;

-процент загрузки регулятора -62%

Узел учета расхода газа.

Для учета расхода газа на котельную на газопроводе среднего давления перед газорегуляторным шкафом, проектируется установка коммерческого узла учета расхода газа со счетчиком RVG G16 (1:20). Узел учета расхода газа размещается в металлическом запирающемся вентилируемом шкафу перед ГРПШ.

Расход газа на котельную: Qmin - 26,34 м3/ч, Qmax -98,15 м3/ч,

Рвх - 0,4 МПа

Основные характеристики RVG-16:

-диапазон измерения расхода 1:20,

- пропускная способность при Рвх-0,4МПа, мЗ/ч:

Qmin-6,25; Qmax-125,0;

-диапазон температур окружающей среды от минус 40°С до плюс 70°С;

-диапазон температур измеряемой среды от минус 30°С до плюс 70°С;

-максимальное рабочее давление - 1,6 МПа;

-погрешность измерения:

- в диапазоне расходов от Qmin до 0,1 Qmax - не более ±2%

-в диапазоне расходов от 0,1 Qmax до Qmax   - не более ±1%

Перед счетчиком по ходу газа проектируется установка фильтра ФГ16-50. Контроль перепада давления на счетчике и фильтре осуществляется манометрами.

Микропроцессорный корректор СПГ-742 устанавливается в помещении SMK. Сигнальные линии от счетчика, датчиков давления и температуры к СПГ-742 выполняются кабелями ВВГнг, затянутыми в трубы, проложенные от утла %-чета газа.

Корректор СПГ-742 предназначен для совместной работы с преобразователями расхода с входными частотными и числоимпульсными сигналами, преобразователями избыточного давления и температуры.

Вычислитель количества газа используется для коммерческого и технологического учета расхода газа. При этом СПГ-742 обеспечивает полную автоматизацию процесса учета расхода газа при любых нештатных ситуациях, включая отсутствие напряжения в сети.

В качестве резервной системы питания используется встроенная литиевая батарея, благодаря которой вычислитель обеспечивает архивирование времени  и идентификационного кода нештатной ситуации и дистанционную сигнализацию о ней. Глубина архива составляет:

-часовых, не менее - 35 суток;

-суточных и декадных, не менее 9 месяцев;

-месячных, не менее 2-х лет.

- Характеристики рвазвития системы улично-дорожной сети

Транспортная схема организации уличго-дорожной сети выполнена с учетом схемы пермпективного развития территории.

- Вертикальная планировка территории

План организации рельефа не выполнялся, в связи с тем, что устройство подземного/надземного газопровода не предусматривает изменение сложившегося рельефа и является точечной.

- Зоны с особыми условиями использования территории

В проектных границах зоны залегания полезных ископаемых, объекты культурного наследия - памятники истории и культуры, отсутствуют. Определены охранные зоны на территории перспективного освоения.

Охранные зоны:

- проектируемый газопровод высокого давления – 2,0м в каждую сторону;

- охранная зона водопровода – 5,0м в каждую сторону;

-существующая линия ВЛ-10м в каждую сторону от крайнего провода.

- Меры по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

В целях исключения ЧС техногенного характера по трассе линейного объекта, линии электропередач ВЛ 220кВ, необходимо соблюдение условий, установленных нормативной документацией для охранных зон кабельных и воздушных линий.

- Охрана окружающей среды

Мероприятия по охране окружающей среды выполняются в соответствии с федеральными законами «О недрах», «Об охране животного мира», «Об охране атмосферного воздуха», «Об охране памятников истории и культуры», законом «О защите окружающей природной среды».

Перевод жилых и коммунально-бытовых зданий с твёрдого топлива на природный газ позволяет значительно улучшить санитарно-гигиенические условия и очистить воздушный бассейн от золы, сажи и уменьшить в приземных слоях атмосферы окислы азота, углерода и сернистого ангидрида.

Улучшение атмосферы достигается за счёт того, что при сжигании природного газа в продуктах горения отсутствуют сернистый ангидрид и твёрдые частицы (пыль, сажа) и, по сравнению с работой на угле, снижается содержание окиси азота.

Выбор трассы является основным этапом, определяющим (при прочих равных условиях) характер и размеры возможных воздействий на окружающую среду при строительстве и эксплуатации газопроводов.

Безаварийная эксплуатация трассы газопровода достигается проведением следующих мероприятий:

Краны, предусматриваемые в качестве запорной арматуры, предназначены для газовой среды. Герметичность затвора соответствует классу «А».

Соединение труб предусматривается на сварке, что исключает возможность утечки газа из газопровода. По окончании монтажа газопровод подвергается обязательному испытанию на прочность и герметичность давлением воздуха в соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002.

Строго запрещается мойка машин и механизмов, а также слив ГСМ вне специально оборудованных мест, где полностью должно быть устранено попадание этих веществ в почву и водоёмы. При эксплуатации системы газоснабжения производятся профилактические осмотры и капитальные ремонты, направленные на предупреждение утечек газа.

При ведении всех видов строительно-монтажных работ, следует выполнять мероприятия по охране окружающей среды в соответствии с планом производства работ (ППР) и сохранение зелёных насаждений.

Комплекс перечисленных мероприятий предусматривает сохранность окружающей среды и нанесение ей минимального ущерба при строительстве и последующей эксплуатации.

- Охрана труда и техника безопасности

К монтажу трубопроводов допускаются лица не моложе 18 лет, предварительно прошедшие медицинское освидетельствование, специальное обучение, вводный инструктаж по технике безопасности, пожарной безопасности и инструктаж непосредственно на рабочем месте, а также сдавшие экзамены специальной комиссии.Каждый рабочий, выполняющий работы по соединению труб должен знать: технологию выполнения работ, специальные инструкции по технике безопасности, тушению пожаров и предотвращению взрывов, правила личной гигиены, способы оказания первой помощи пострадавшим.Запрещается допускать к работе лиц с заболеванием верхних дыхательных путей.

Допуск к производству работ оформляют записью в журнал инструктажа по технике безопасности и личной подписью получившего инструктаж.Приступать к монтажу трубопроводов разрешается только при наличии проекта производства работ.При применении сварочных установок и других устройств, следует руководствоваться техническими описаниями и инструкциями по эксплуатации.

Перед началом строительно-монтажных работ всем рабочим и инженерно-техническим работникам пройти инструктаж по технике безопасности при выполнении строительно-монтажных и изоляционных работ.

Для выполнения работ должны применяться только исправные машины и механизмы. Оборудование и приспособления, требующие регулярного переосвидетельствования, должны иметь соответствующее клеймо. Рабочие должны быть снабжены соответствующей спецодеждой. Во время работы должны выполняться требования соответствующих санитарных норм.

Во время строительства системы газоснабжения необходимо организовать контроль за исправным состоянием инструмента, приспособлений и индивидуальных средств, обеспечивающих безопасные условия труда.

Строительство и технический надзор за газовым оборудованием осуществлять в соответствии с действующими нормативными документами. Подготовку специалистов в области эксплуатации должны провести учебные центры.

Строительство наружных и внутренних газопроводов вправе осуществлять организации, специализирующиеся в области строительства инженерных систем, имеющие свидетельства о допуске к определенному виду работ, согласно перечню видов работ, утвержденному приказом Минрегоинразвития РФ от 30.12.2009г. №624.Юридические лица, индивидуальные предприниматели и работники, осуществляющие сварочные работы, должны соответствовать требованиям Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах» (утверждены приказом Ростехнадзора от 14.02.2014 №102, зарегистрировано в Минюсте России 16.05.2014 №32308).

- Полоса отвода территории на период строительства

Полосы земель для прокладки газопровода необходимы для временного краткосрочного пользования на период их прокладки. Ширина полосы отвода определена траншеей и движущимся вдоль нее транспортом (укладчиком).

После завершения прокладки газопровода, предоставленные во временное пользование, должны быть проведены в состояние, в котором они находились до начала строительства.

Управляющий делами

Администрации города Волгодонска                                                                                                                         И.В.Орлова